| RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT | PENGGUNAAN EKG |
| --- | --- |
|  | No. Dokumen | No. Revisi 00 | Halaman 1/1 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal terbit | Ditetapkan Oleh : Direktur dr. Batara Hendra Putra Sianipar Nip : 19760613200604 1 012 |
| PENGERTIAN | Adalah tata cara penggunaan alat perekam EKG |
| TUJUAN | Sebagai acuan tata cara penggunaan alat perekam EKG |
| PROSEDUR | Jelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan Atur posisi pasien dalam posisi terlentang Minta izin kepada klien untuk membuka pakaian atas sehingga dada terbuka penuh Lepaskan barang-barang logam yang dikenakan pasien Bersihkan kulit untuk menempelkan elektroda dengan alcohol untuk menghilangkan lemak yang dapat menggangu hantaran listrik Olesi kulit tempat pemasangan elektroda dengan jelly penghantar Pasang elektroda seperti keterangan dibawah ini : Warna merah (V1) : Di sela iga 4 garis sternal kanan Warna kuning (V2) : Di sela iga 4 garis sternal kiri Warna hijau (V3) : Di antara V2 dan V4 Warna Coklat (V4) : Di sela iga 5 garis midclavikula kiri Warna hitam (V5): Di sela iga ke-4 garis sternal kanan Warna unggu (V6) : Di sela iga ke-4 garis sternal kanan Pasang penjepit pada ektremitas seperti : Warna Hitam : Pada kaki kanan Warna hHijau : Pada kaki kiri Warna Merah : Pada tangan kanan Warna Kuning : Pada tangan kiri OPerasikan mesin EKG dan mulai perekaman Bila sudah selesai, lepaskan alat EKG dan bersihkan dengan tissue Kembalikan alat ketempat semula. |
| UNIT TERKAIT | Instalasi Gawat Darurat |